## Slide 1
CAV · 视觉检测与物码绑定
物码绑定视觉系统
AI 视觉检测 · 九点标定 · 机器人打码通讯
让每一件产品的位置、姿态与身份，
在进入工位之前就已被机器读懂。
离线可运行
配方化换型
亚秒级节拍
2026 · 对外项目推介

## Slide 2
目录
CONTENTS
四个问题
一次讲清
这份材料按产线上的真实顺序组织：先看现状断点，再看系统如何把它闭环，然后拿数据验证，最后落到装机与售后。
四个章节均配有产线实测记录与工程实证
01
产线现状与痛点
人工判向、事后配对、换型停工——三个断点各自吃掉一段节拍
P03-04
02
系统方案与核心能力
取图、判向、标定、通讯收在一条时间轴上，人只需要换配方
P05-10
03
关键指标与工程实证
耗时、提速幅度、测试覆盖，全部来自可核对的落库记录
P11-12
04
部署形态与服务保障
一台工控机、一套离线包，外加三个随时可看的远程页面
P13-15
CAV 物码绑定视觉系统
02 / 16

## Slide 3
1 / 4
01
SECTION 01
产线现状与痛点
人工判向与事后绑定，是这条产线上最难标准化的一环。

## Slide 4
三个断点，让物码绑定无法标准化
1
头尾靠人眼判
产品到位
人眼判方向
决定打码角度
同向摆放尚可，混向投放时判错概率陡升；打码角度一旦错，整件报废且只能事后发现。
2
条码与图像不同帧
相机取图
条码读出
按时间戳配对
两者分别到达，只能事后按时间戳凑对；高速线上必然错配，追溯链从源头就是假的。
3
换产品等于停工
切换产品
设备侧改参数
试凑到合格
检测阈值与标定参数散落在设备侧，换型靠老师傅试凑，耗时不可控也无法复制。
WHY IT MATTERS
三个断点
一个共同后果
错判不可回退——打码之后才发现；
错配不可追溯——配对依据本身不可靠；
换型不可复制——经验留在人身上。
三者叠加，质量数据就无法作为证据使用。
缺的不是人手，而是一条把取图、判向、标定、通讯串在同一时间轴上的系统。
CAV 物码绑定视觉系统
04 / 16

## Slide 5
2 / 4
02
SECTION 02
系统方案与核心能力
从硬触发到机器人打码，一条可以无人值守跑完的闭环。

## Slide 6
系统闭环：从硬触发到机器人打码
01
PLC 硬触发
每 200 mm 一次硬触发，并同步上报当前编码器值
02
相机取图
硬触发取帧，失败自动重试，丢帧单独计数并呈现
03
读码
扫码枪同步给出条码结果，与图像绑定在同一帧上
04
AI 定位推理
ONNX 模型输出目标框与掩码，GPU 加速且可自动回退
05
标定与物码绑定
九点标定换算世界坐标，条码与检测结果绑成一条记录
06
报文下发打码
UDP 直连机器人，坐标、角度、条码连同编码器值一条发出
编码器值随帧绑定：报文里的编码器值与图像严格同帧
WHY IT WORKS
精度来自同帧
而不是事后对齐
下发的坐标是"编码器值为 E 时刻"的位置快照。机器人拿报文里的 E 与自己的实时编码器值做差，乘输送线系数，外推产品此刻的真实位置再打码。
所以"同帧"不是可选的优化项，而是打码精度的前提条件。
CAV 物码绑定视觉系统
06 / 16

## Slide 7
四件事，全部由系统自己完成
从产品进入视野到机器人落笔，中间不需要人做判断
智能取图
取图有两条路径：扫码枪驱动采集，或相机硬触发取帧。每次取图失败都会自动重试，重试仍失败则记为丢帧并单独计数；主页状态条实时显示丢帧率、编码器绑定延迟与相机连接状态。换句话说，取图环节是否健康不需要翻日志来判断，异常会在画面上被立刻察觉，而不是等到追溯时才发现数据缺了一段、却又说不清缺在哪里。
自动重试 · 丢帧计数
AI 定位
检测基于 ONNX 目标检测模型，输出目标框与实例掩码，供后续的方向判定与位置计算使用。推理默认走 GPU 加速；当显卡或运行时缺失时，按 CUDA、OpenVINO GPU、OpenVINO CPU、纯 CPU 四级逐级自动回退，保证任何一台机器上都能出结果，不会因为环境差异直接罢工。模型文件随安装包一起分发，路径固定，加载失败会明确提示，不需要现场排查依赖。
四级自动回退 · 保证出结果
坐标标定
九点标定用棋盘或圆点靶标确定原点与 X、Y 方向，建立像素到毫米的换算关系，检测结果因此带的是真实空间坐标而不是图像坐标。标定的原点、方向点与靶标参数全部按配方保存，切换产品时随配方一次性生效，不需要重新标一次。机器人拿到的 X、Y 就是这个换算后的世界坐标，与产线坐标系对齐，落库记录里同样保存，便于事后还原每一件产品当时的位置。
像素换算毫米 · 随配方保存
通讯下发
按接收方配置分链路用 UDP 直连发送，一条报文包含坐标、旋转角、条码与当帧编码器值。协议内置保护逻辑：角度为未知哨兵值的产品整条不发送，避免机器人按错误角度旋转；相机丢帧或处理过载时发空报文，明确告知这一帧没有产品，而不是让下游去猜。每次发送同时写入审计记录，便于事后核对到底是哪一帧、哪一条报文出了问题。
UDP 直连 · 发送保护逻辑
CAV 物码绑定视觉系统
07 / 16

## Slide 8
配方化 AI 检测：换产品不改代码
RECIPE DRIVEN
把产品差异
收敛成配方差异
一个配方由五组参数构成，切换时跟踪器清空、预测器异步重载，重载期间跳帧属正常，完成后自动恢复。
位置补偿即时生效，检测参数重载后生效
九点标定参数随配方一起切换
5
组参数，一次切换全部生效
配方管理界面：创建、复制、搜索、保存、设为当前与删除都在同一页完成
对现场的意义：换型从"改工程"变成"选一条配方"，不需要停线重做开发。
CAV 物码绑定视觉系统
08 / 16

## Slide 9
从像素到毫米：误差在标定阶段就被消掉
九点标定：把图像坐标对齐到产线坐标系
像素平面 / Pixel
标定
世界坐标 / mm
标定之后，"绑定"绑的不只是码和物，还有它们在真实空间里的位置。
绑定发生在标定之后
九点标定用棋盘或圆点靶标确定原点与 X、Y 方向，把像素坐标换算成毫米级世界坐标；检测结果与条码结果按同帧绑成一条记录，并带编码器值。
X / Y 世界坐标
旋转角
当帧编码器值
CAV 物码绑定视觉系统
09 / 16

## Slide 10
头尾判定：五级级联与弱信号让位
L1
二维码
读到码就直接用真值，最可靠的一级
L2
角度模型
只输出翻转信号，角度数值仍由掩码主轴决定
L3
几何特征
用品与特征质心连线的方向做头尾消歧
L4
亮度判向
几何特征落进死区时，用明暗分布补位
L5
特征池兜底
前面全部沉默时，由综合特征池给结论
弱信号让位：刚过死区的弱特征不再压住后面信号更强的特征；但让位只做确认，不做翻案。
TRACEABILITY
头尾判不准
前面全白做
没有任何单一特征在所有产品上都成立。系统因此按固定优先级级联，先出死区者发言，并用两组指标把判定质量暴露出来。
QR 一致率 —— 判得对不对
对照二维码真值衡量每个特征的准确度，样本不足会明确标注
特征分歧度 —— 判得稳不稳
完全不依赖真值，无码产品同样可评估，把不可见的错误变成可诊断的数据
CAV 物码绑定视觉系统
10 / 16

## Slide 11
3 / 4
03
SECTION 03
关键指标与工程实证
不讲概念，只讲产线上跑出来的数。

## Slide 12
跑得动、算得准、查得到
MEASURED ON LINE
单帧端到端检测耗时 · 实测样本
Chart: 单位：毫秒（ms）
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9
检测耗时 | 307 | 320 | 325 | 332 | 337 | 379 | 394 | 436 | 501
样本全部落在亚秒级区间，节拍上限由机械动作决定，视觉不再是瓶颈。
EVIDENCE
三个可核对的事实
46%
头尾判定两轮优化后的累计提速
1257
条自动化测试用例，覆盖授权、检测、相机与标定
15
个工程模块，授权与坐标标定均为独立可复用库
CAV 物码绑定视觉系统
12 / 16

## Slide 13
4 / 4
04
SECTION 04
部署形态与服务保障
一台工控机、一套离线包，装完就能跑。

## Slide 14
一套离线可运行的完整交付
工业相机
硬触发取帧，失败自动重试
扫码枪
与图像同帧给出条码结果
本机直连
ON-PREMISE
产线工控机
系统全部在本机运行，不依赖外网
GPU 加速可选，缺失时自动逐级回退
授权与检测数据全部本地存放
模型文件随包分发，路径固定
UDP 报文
机器人
按报文外推位置并打码
手机 / 平板
浏览器即可查看运行状态
安装与部署规范
安装包与数据目录规范、本地端口占用说明、浏览器远程访问所需的地址与端口授权步骤、防火墙放行清单，逐条写明，现场按单执行即可。
操作与维护文档
系统操作手册、配方调试与参数维护说明、换配方作业的标准步骤模板，含前置条件、操作步骤与风险提示，换型不靠个人经验。
授权与数据安全
授权与设备指纹绑定，支持限时授权；账号权限分级，切换配方与修改设置仅管理员可操作；检测记录与操作日志本地留存，便于审计核对。
CAV 物码绑定视觉系统
14 / 16

## Slide 15
运维与服务保障：把现场排查变成远程确认
REMOTE OPS
人不在现场
也能看到它在正常工作
三个远程页面
相机远程看图、AI 助手对话、统一运维门户，手机浏览器直接打开
告警分级与审计
四级日志分级与发送审计，异常可直接定位到具体帧与具体报文
数据自动保留
图片按保留天数自动清理，数据库与日志独立留存，不会占满磁盘
把"凭经验判断"变成"看告警与趋势"，把"去现场"变成"开网页"。
系统设置界面：通用、目录、窗口与安全四组参数集中管理，保存即生效
运行状态与告警可在手机上看，异常不必等人到现场才被发现。
CAV 物码绑定视觉系统
15 / 16

## Slide 16
AI 视觉检测
九点标定
物码绑定
机器人打码通讯
2026 · 对外项目推介
CAV · 物码绑定视觉系统
让产线自己读懂
每一件产品
欢迎到产线实地验证